## Slide 1: k210-esp32天气助手
组员：吴非凡，联系邮箱：907323782@qq.com

## Slide 2: 目录
1、动机
2、任务分工
3、解决方案、实现
4、实验结果

## Slide 3: 动机
MaixDuino 开发板

## Slide 4: 动机
+
=
一块多功能镜

## Slide 5: 动机
与镜子结合：
实用价值
技术价值

## Slide 6: 任务分工
1、相关文档阅读：
硬件使用文档：吴非凡、朱星旗
micropython语言及库知识文档：吴非凡
2、开发：
网络模块：吴非凡
api处理模块：吴非凡、朱星旗
消息处理模块：吴非凡、朱星旗
资源加载模块：吴非凡
显示模块：吴非凡
主程：吴非凡

## Slide 7: 解决方案、实现
1、天气信息来源
  免费、免注册api
    信息少、不稳定、更新慢

## Slide 8: 解决方案、实现
  需要注册免费api
    信息更详细、稳定、实时更新
                ETC.

## Slide 9: 解决方案、实现
2、请求方法（urequests）
  主要使用GET方法，返回response对象
    用json解析
  urequests（total：124 lines）
  requests（total：5,061 lines）（过大，芯片能力有限）

## Slide 10: 解决方案、实现
3、联网模块
  esp32
    主要规格：
      处理器：Tensilica LX6双核处理器主频：240MHz
      Wi-Fi协议：802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n，速度高达150 Mbps)，
      频率：2.4~2.5 GHz
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (zhihu.com)
Notes: （一核处理高速连接；一核独立应用开发）

## Slide 11: 解决方案、实现
3、联网模块
  重新更新、烧录固件
  输入连接WiFi ssid，password
  管脚注册
  通过网卡对象连接WiFi
https://cn.dl.sipeed.com/MAIX/factory_firmware/

## Slide 12: 解决方案、实现
4、消息处理
ESP32+KPU Processor
Response
Get+api
Get+api
Response

## Slide 13: 解决方案、实现
5、UI显示
  Micropython lvgl图形库（与kpu冲突无法使用）
  MaixUI（过大，运行时占用过多内存）
  按照MaixUI思路编写界面（类似C++：EasyX库）

## Slide 14: 解决方案、实现
5、UI显示
LCD屏 初始化
Image实例

## Slide 15: 解决方案、实现
5、UI显示
LCD屏 初始化
（Image实例）
.bmp, etc
It’s cloudy
Img.draw_string(x,y,weather,color = (R,G,B),scale = x)

## Slide 16: 解决方案、实现
5、UI显示
LCD
（Image实例）
It’s cloudy
Lcd.display(image,roi(x,y,z,w),oft = (x=0,y=0))

## Slide 17: 实验结果（2020年11月23日17:00）
不同城市响应时间及内容（省会、自治区、直辖市特别行政区）
Chart: 城市名称与响应时间
| 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 河北 | 甘肃 | 青海 | 陕西 | 河南 | 山东 | 山西 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 四川 | 贵州 | 云南 | 浙江 | 江西 | 广东 | 福建 | 台湾 | 海南 | 新疆 | 内蒙古 | 宁夏 | 广西 | 西藏 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 香港 | 澳门
省会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
响应时间（单位：秒） | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
列1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 18: 实验结果（2020年11月23日17:00）
广州天气
与weather.com(3类api)对比
  16：40时运行：
    Weather.com: ../record.txt
    Showapi.com: ../16点40分showapi广州.txt
  16：58时运行：
    Weather.com: ../record.txt
    Showapi.com: ../ 16点58分showapi广州.txt